## Slide 1: 3D RapidShape进展
赵东威@NERD
2010.12.8

## Slide 3: Level 2
建立了Demo系统，基于OpenGL
提高环境的适应性
 反射率校正
 中心线的查找
 颜色的判断
 引入score机制的动态规划
重建了表面

## Slide 4
颜色校正
线条区域
中心线
线条类型判别
&点云计算

## Slide 5: Demo系统
目的：便于调试
关键的特性：
 能够实时显示效果openGL
 能够调整参数
 查看中间过程

## Slide 6: 反射率校正
原因：物体对RGB的反射率不一样
假手原图的RGB三通道直方图

## Slide 7: 反射率校正的原理
基本思路：利用直方图的EMD匹配，求出256*256的流矩阵F。F(i,j)的直观意义：将F(i,j)个亮度为i的像素搬移到亮度j。
i\j | 0 | 1 | 2 | 3 | 加权平均
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11/4
F矩阵的意义：将每行元素的加权平均作为校正后的亮度值

## Slide 8: 反射率校正的步骤
1，以R通道的直方图为参考，分别用G和B分量对R进行EMD匹配
2，对流矩阵F每行计算加权的平均并作为新的亮度值，生成亮度转换表
3，校正原图像
亮度i  new(i)

## Slide 9
反射率校正后的直方图

## Slide 10: 讨论
先做 crosstalk ？ 先做 反射率校正？
从效果上看，先做 反射率校正 好于先做 crosstalk ，为什么？
？图像分割后再做反射率校正
？亮度的自适应

## Slide 11: 线条区域查找
对R、G、B分别寻找各自的亮线区域，然后相加
对一个通道：sub = R – 高斯滤波(R)
二值化(sub)
腐蚀膨胀—去掉单独点
R通道高斯滤波
Sub，相减以后
二值化

## Slide 12: 中心线查找
从进入亮线区开始，寻找Y’最大点作为中心线
Y’ = (R + G + B) / 3
不用标准亮度公式，因为RGB权重不平均，尤其是blue分量（如果线条为蓝色？）
线条区域的放大

## Slide 13
对一行像素的处理：
红色：原图R通道的亮度
绿色：原图与高斯滤波相减

## Slide 14: RGB->HSV:颜色空间的转换
H:0 ~360°(色相)
红色：0°
绿色：120°
蓝色：240°
将RGB三个独立 的分量整合为一个量0-360°

## Slide 15: 线条类型判别
两种方法：
计算色相H，根据H的角度判断（和RGB判别类似，在HSV空间完成）
Multi-hypothesis：将H值传递给动态规划，设定score函数，实现序列匹配和线条类型判别

## Slide 16
Score函数的图像
H-H0：色相与投射序列的差
LT：色差下限
HT：色差上限
H0 = {
0， 红色
120，绿色
180，蓝绿色
240，蓝色
300，品红色 }

## Slide 17
 |  | Xi | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
 |  | HXi | 300 | 180 | 180 | 300 | 180
Yj | HYj |  |  |  |  |  | 
4 | 320 |  | … |  |  |  | 
2 | 200 |  |  | Cij | Ci+1,j |  | 
2 | 190 |  |  | Ci,j+1 | Ci+1,j+1 |  | 
4 | 290 |  |  |  |  | … | 
动态规划中的C矩阵：根据匹配路径判别线条类型

## Slide 18
讨论：
（1）如果score的边沿垂直下降，方法2退化为与方法1本质一样
（2）边沿斜着下降的score函数更加符合实际情况，因为实际色相和标准色相的差距越大，那么颜色相符的可能性越小，相应地，score值也应越小

## Slide 19: Delaunay图
Surface reconstruction
以局部点云的插值作为表面的近似，子区域划分

## Slide 20: Which is better?
为了获得好的表面插值，应避免狭长三角形的出现
原则 : 使得最小角最大
翻转对角线

## Slide 21: 进行Delaunay三角化的两种方法
由Voronoi图转换，voronoi图和delaunay图对偶
随机增量式算法
算法步骤：1，从点序列中随机抽取四个点三角化
2，插入一个新点，增加三条新边
3，将不合法的三角形合法化
4，转到2

## Slide 22
Pr 为新插入的点

## Slide 23
算法是正确的：检查了可能的不合法三角形划分，经过简单的边翻转操作就可以将不合法的三角形划分转为合法
算法是可终止的：有插入点引起的不合法三角形划分是有限个
用DAG维护三角形时，时间复杂度O(nlogn),空间复杂度O(n)

## Slide 24: Next steps
中心线还有更好的方法？色彩增强？
3D 的delaunay
大投影仪，大视角、测试环境的影响